## Slide 1
Manejo seguro de material cortopunzante
Charla / Presencial

## Slide 2
Antes de comenzar
01
02
03
04
Bienvenida
Presentación del facilitador
Expectativas de los participantes
Presentación del curso

## Slide 3
¿Qué esperan
del curso?
Expectativas del curso

## Slide 4
Objetivo del curso
Conocer las precauciones y técnicas correctas para evitar incidentes por contacto con material corto punzante.
OBJETIVO

## Slide 5
Objetivo del curso
Ser trabajador de empresas que se encuentra adheridas a la ACHS.
PÚBLICO OBJETIVO

## Slide 6
Introducción
Conceptos que necesitamos conocer:
Precauciones standard: Medidas destinadas a proteger al personal de salud de la exposición a productos biológicos contaminados en la práctica clínica.
Fluido corporal: Toda secreción o líquido biológico, fisiológico o patológico que se produce en el organismo.
Barrera protectora: Elemento de protección personal que separa al agente del riesgo del trabajador.

## Slide 7
Introducción
Conceptos que necesitamos conocer:
Material cortopunzante: Residuos resultantes del diagnóstico, tratamiento o investigación capaz de provocar cortes o punciones, se incluye en esta categoría: agujas, pipetas, bisturíes, placas de cultivos y demás cristalería.
Todo insumo o instrumental que haya estado en contacto con pacientes que sea capaz de producir una lesión cortante o punzante.

## Slide 8
Introducción
Conceptos que necesitamos conocer:
Accidente con riesgo biológico: Evento no deseado donde se produce contacto con sangre o fluido corporal en mucosas a través de lesiones a la piel. Estos pueden ser del tipo cortante, punzante o por proyección de líquido.
Persona fuente: La personas cuya sangre o fluidos corporales están involucrados en una exposición laboral.

## Slide 9
Lavado de manos
Uso de barreras protectoras
Transporte de sangre y otros fluidos corporales
Manejo del material corto punzante
Manejo de derrame de sangre y / o fluidos corporales
Limpieza de instrumental y material contaminado con sangre y/o fluidos corporales
Manejo de ropa contaminada con fluidos corporales
Manejo de residuos
Introducción
Procedimientos involucrados:

## Slide 10
Lavado de manos:
Introducción

## Slide 11
Técnica de higiene de las manos con preparaciones alcohólicas
Introducción
Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir toda las superficies a tratar.
Frótese las palmas de las manos entre sí.
Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa.
Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.
Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos.

## Slide 12
Técnica de higiene de las manos con preparaciones alcohólicas
Introducción
Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa.
Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa.
Una vez secas, sus manos son seguras.

## Slide 13
Técnica de higiene de las manos con agua y jabón
Introducción
Frótese las palmas de las manos entre sí.
Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa.
Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.
Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos.
Mójese las manos con agua.
Deposite en la mano cantidad de jabón suficiente para ambas manos.

## Slide 14
Técnica de higiene de las manos con agua y jabón
Introducción
Enjuáguese las manos con agua.
Séquelas con una toalla de un solo uso.
Sírvase de la toalla para cerrar el grifo.
Y sus manos son seguras.
Frote la punta de los dedos de mano derecha contra palma izquierda, con movimiento de rotación, y viceversa.
Frótese con movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha, y viceversa.

## Slide 15
Deben usarse rutinariamente para evitar que la piel o mucosas del personal de salud tomen contacto con sangre o fluidos corporales de alto riesgo de cualquier paciente.
Usar procedimientos en los cuales exista riesgo o se manipule directamente sangre o fluido corporal de alto riesgo.
Deben cambiarse entre pacientes y cada vez que se rompan.
El guante contaminado debe ser desechado de inmediato y realizar lavado de manos del operador.
No deben reesterilizarse.
Uso de barreras protectoras

## Slide 16
Deben El transporte debe realizarse a través de un procedimiento de trabajo seguro.
Los tubos de exámenes una vez llenados y rotulados deben introducirse en bolsas plásticas pequeñas y transparentes; de este modo, si ocurriera algún derrame éste sería visible y quedará contenido en la bolsa.
Los exámenes se enviarán a laboratorio dentro de la bolsa plástica, a través de envases de plástico duro, con tapa hermética y sellada (cápsula de transportación); y si son transportados manualmente, deben ir en bolsa plástica cerrada y en contenedor rígido (cápsula o caja).
Transporte de sangre y otros fluidos corporales

## Slide 17
Actos:
Recapsular agujas ya utilizadas.
Manipular objetos contaminados sin protección personal.
Almacenar desechos en lugares no habilitados.
Sobrecargar contenedores con material cortopunzante y material biológico.
No estar atento durante la tarea.
No informar de peligros o situaciones irregulares de operación y almacenamiento.
Procedimientos involucrados: Manejo del material corto punzante
Peligros habituales:

## Slide 18
Recomendaciones durante el uso:
Procedimientos involucrados: Manejo del material corto punzante
Cuidados equipo de salud:
  No recapsule agujas.
  No entregue material cortopunzante mano a mano sin verificar que se esté atento.
  No transfiera sangre de una jeringa a un tubo.
  No manipule agujas para separarlas de la jeringa con la mano.
  No deje material cortopunzante en lugares inadecuados (mesas, cama, ropa, entre otros).

## Slide 19
Recomendaciones durante el uso:
Procedimientos involucrados: Manejo del material corto punzante
Cuidados equipo de salud:
  No use contenedores que tengan más del tres cuartos de llenado. Solicita recambio.
  Elimine inmediatamente después del uso los cortopunzante en contenedores normados.
  No reemplace el contenedor normado por cajas o plásticos no resistentes.
  No elimine material cortopunzante en la basura común.

## Slide 20
Tener tapa de cierre ajustado.
Tener bordes romos y superficies lisas.
Tener asas que faciliten su manejo.
Ser de material resistente a la manipulación y a los residuos contenidos.
Tener capacidad no mayor de 110 lts.
Los contenedores destinados a los residuos clasificados como cortopunzante deberán ser rígidos y resistentes al corte y la punción.
Procedimientos involucrados: Manejo del material corto punzante
Contenedores:

## Slide 21
Frente a derrames, se avisará de inmediato a la empresa de aseo para que proceda a la limpieza del derrame:
El operador debe utilizar siempre guantes de procedimiento, frente a derrame de sangre o fluidos y en el caso de ser abundante debe utilizar además delantal y antiparras.
Deberá secar el derrame con papel o material absorbente.
Luego debe aplicar solución desinfectante (amonio cuaternario de 4ª generación), dejando actuar por 4 minutos. Luego retirar con papel absorbente.
Retire guantes y realice lavado de manos.
Procedimientos involucrados: Manejo de derrame de sangre y/o fluidos corporales

## Slide 22
Para el lavado de los materiales contaminados con sangre y fluidos corporales será obligatorio el uso de guantes y protección ocular.
En las áreas clínicas, en caso de contener sangre u otros fluidos visibles, sólo enjuagar con agua corriente previo envío a central de esterilización para su lavado y preparación para su esterilización, según procedimiento establecido.
Procedimientos involucrados: Limpieza instrumental y material contaminado con sangre y/o fluidos corporales

## Slide 23
La ropa visiblemente contaminada con sangre o fluidos se debe dejar en bolsa de plástico transparente cerrada, para el posterior retiro de lavandería, quienes la manipulen deben usar guantes y trasladar en contenedor.
Procedimientos involucrados: Manejo de ropa contaminada con fluidos corporales

## Slide 24
La recolección y traslado de todos los residuos deberá realizarse a través de un procedimiento de trabajo seguro.
Durante el retiro y transporte interno, los residuos depositados en contenedores y bolsas.
Deberá practicarse en horarios y condiciones que minimicen molestias y riesgos.
Procedimientos involucrados: Manejo de residuos
Normativa interna:

## Slide 25
Si la prevención falló, ante un accidente cortopunzante se deberán realizar las siguientes acciones de manera inmediata en el lugar de trabajo:
Avise a su jefatura del accidente para su derivación a ACHS más cercana.
Frente a una fuente conocida, se debe solicitar una muestra al paciente fuente, la que debe ser presentada al momento del ingreso del accidentado en centros ACHS.
Procedimientos involucrados: Manejo de residuos
Normativa interna:

## Slide 26
Con fuente conocida:
Traer muestra de la fuente con consentimiento informado.
Si paciente es VIH+ traer carga viral.
Procedimientos involucrados: Manejo de residuos
Normativa interna:

## Slide 27
Documento de consentimiento informado para procedimiento de realización de examen VIH, VHB y/o VHC
Anexos
Fecha del Consentimiento:
Nombre del Paciente:
RUT:
Nombre del Médico:
RUT:
Lugar de Consulta:
Yo, ……………_____………………… declaro haber recibido consejería por parte del profesional ……____……………………………. del centro ……………………………, previa a la realización del test, y haber comprendido este documento, aceptando que el establecimiento antes mencionado me contacte confidencialmente para la entrega de resultados. Por otra parte, AUTORIZO a la Asociación Chilena de Seguridad y a su red de prestadores en convenio para la realización del examen de detección de anticuerpos contra el virus del VIH, VHB y VHC señalado por mi médico tratante antes individualizado.
En caso de menores de edad o pacientes sin capacidad de otorgar consentimiento.
Nombre del representante legal: RUT:
Firma del paciente o representante legal
Firma del médico

## Slide 28
A) Tubo de Muestra:
El Tubo debe ser tapa lila con EDTA o Tubo tapa roja (sin anticoagulante).
El tubo lila EDTAK2 es el que se requiere. De no contar con éste el tubo rojo puede ser utilizado.
Cantidad de ml de la muestra: El Mínimo de llenado es de 5 ml.
Nota:
En caso de ser necesario enviar a confirmación al ISP, se podrá solicitar una nueva muestra al centro de origen de la muestra fuente.
Características, rotulado y traslado de la muestra

## Slide 29
B) Rotulación de Muestra:
El Tubo debe ser tapa lila La muestra sanguínea debe venir rotulada desde el centro donde se realizó la atención.
La rotulación debe regirse bajo el instructivo del MINSAL “Manual de procedimientos para la detección y diagnóstico de la infección por VIH, 2010”, el cual establece una clave o código de identificación que se genera a partir de:
Inicial del primer nombre y de los dos apellidos, es decir, se registran tres letras.
Fecha de nacimiento con el formato dd/mm/aa.
Tres últimos dígitos del RUN y dígito verificador.
Características, rotulado y traslado de la muestra

## Slide 30
Para la rotulación de la muestra fuente, además se debe registrar el nombre del paciente entre paréntesis.
Ejemplo:
En Muestra accidentado: Pedro Canales Díaz - PCD 050287 945-2
Muestra fuente: JLM 030264 883-2 (fuente de Pedro Canales Díaz)
Características, rotulado y traslado de la muestra

## Slide 31
C) Consideraciones de la Muestra:
Es importante siempre adjuntar el documento de la información requerida para el procesamiento de muestras fuentes (Anexo 2) y el consentimiento informado de la fuente (Anexo 3), con los datos completos, dado que si sale alterado se debe notificar al ISP. En caso de que la persona fuente se encuentre imposibilitado para su consentimiento debe estar firmado por el médico tratante.
Características, rotulado y traslado de la muestra

## Slide 32
D) Traslado de la Muestra:
El embalaje deberá cumplir las siguientes condiciones:
Uno o varios recipientes primarios herméticos (bolsas plásticas) por cada muestra.
Un embalaje secundario hermético e impermeable.
La Temperatura de transporte no debe exceder el rango de 2° a 8°C.
Características, rotulado y traslado de la muestra

## Slide 33
Recuerde siempre, revisar y aplicar las recomendaciones expuestas en la capacitación y así usted logrará prevenir incidentes por manipulación de elementos corto punzantes.
Conclusión

## Slide 34
Encuesta de satisfacción – Curso abierto presencial
Escanea este código
O ingresa a este link
tinyurl.com/26vbepn4

## Slide 35
Encuesta de satisfacción – Curso cerrado presencial
Escanea este código
O ingresa a este link
tinyurl.com/ujnzkjew