## Slide 1
Seguridad en la operación de equipos para el movimiento de carga – Apilador eléctrico
Charla / Presencial

## Slide 2
Antes de comenzar
01
02
03
04
Bienvenida
Objetivos
Preguntas
Presentación de la charla

## Slide 3
¿Sabías que utilizar máquinas sin el conocimiento necesario es una de las principales causas de accidentes graves y fatales?
Seguridad para el movimiento de carga Apilador eléctrico

## Slide 4
Los trabajadores deben conocer en profundidad los equipos con los que trabajan y los peligros que ellos involucran antes, durante y después de su operación.
Seguridad para el movimiento de carga Apilador eléctrico

## Slide 5
Seguridad para el movimiento de carga Apilador eléctrico
Del apilador debes saber al menos que:
Se puede manipular hacia adelante o atrás.
1
Se pueden tomar productos en distintos niveles.
2
Para su desplazamiento cuenta con un motor eléctrico que permite su autopropulsión.
3

## Slide 6
Seguridad para el movimiento de carga Apilador eléctrico
1
2
3
4
5
Manipulación y proceso de carga de batería
Desplazamiento y transporte horizontal
Revisión y prueba diaria
Operación en altura y transporte vertical
Estacionamiento
6
Mantención
Si eres operador, estas tareas debes hacer:
En cada tarea estás expuesto a incidentes
Por lo que sigue las siguientes recomendaciones

## Slide 7
El movimiento de las horquillas al subir y bajar cargas o durante su desplazamiento.
La carga en altura con posibilidad de caer.
El desplazamiento del equipo en presencia de peatones.
La filtración de electrolito de batería o fluido hidráulico.
Las partes del equipo energizadas o cables y conectores de batería en mal estado.
El mal estado de ruedas de tracción.
No contar con espejo retrovisor en los equipos con cabina o mástil.
Al ejecutar cualquiera de los pasos, ten principal cuidado con:
Seguridad para el movimiento de carga Apilador eléctrico

## Slide 8
Para las labores asociadas al apilador eléctrico, utiliza siempre:
Seguridad para el movimiento de carga Apilador eléctrico

## Slide 9
1
Siempre utiliza tus EPP.
2
No uses elementos susceptibles de ser atrapados.
3
No operes equipos que presenten daños o fallas.
4
Mantén la vista en la tarea que estás realizando.
5
Nunca operes el equipo con las manos sucias con aceite o mojadas.
6
Antes de tocar diversas partes del equipo, observa que no existan superficies filosas.
Y sigue estas recomendaciones:
Seguridad para el movimiento de carga Apilador eléctrico

## Slide 10
7
No saltes al subir o bajar del equipo
8
Mantente alejado del tránsito de otros equipos
9
Cuando presencies daños o fallas, informa a tu jefatura
10
Realiza movimientos cortos y suaves cuando hagas pruebas del equipo
11
Limpia cualquier residuo de sustancias que queden derramadas en la máquina
12
Usa los 3 puntos de apoyo al subir y bajar del equipo (mano-mano-pie o mano-pie-pie)
Y sigue estas recomendaciones:
Seguridad para el movimiento de carga Apilador eléctrico

## Slide 11
Estado general
Buen estado de chasis, ausencia de abolladuras, marcas en pintura, otros daños, existencia de etiquetas, placas y advertencias de seguridad.
Horquillas
Buen estado, limpias, fijas.
Ruedas
Buen estado, sin deformaciones, no provocan saltos al operar, sin ruidos extraños, sin elementos extraños.
Espejo
Buen estado, sin trizaduras, en posición, fijo, regulación.
Tapas y protecciones
Existentes, en posición correcta, fijas.
Te enseñamos qué revisar de tu equipo:
Seguridad para el movimiento de carga Apilador eléctrico

## Slide 12
Te enseñamos qué revisar de tu equipo
Baliza
Buen estado, sin trizaduras, fija, buen funcionamiento, sin ruido extraño.
Cinturón de seguridad
Buen funcionamiento, retráctil, enganche efectivo.
Alarma de retroceso
Buen funcionamiento.
Sistema de elevación hidráulico
Buen funcionamiento, buen estado, ausencia de filtraciones, sin ruidos extraños, sin elementos extraños.
Dirección
Buen estado del timón o volante, se mueve correctamente, no hay ruidos extraños.
Sistema de frenos, contramarcha
Buen funcionamiento.

## Slide 13
Te enseñamos qué revisar de tu equipo
Comandos
Existentes, buen estado, limpios, buen funcionamiento.
Bocina
Buen funcionamiento.
Parada de emergencia
Buen funcionamiento.
Sistema detención “hombre muerto”
Buen funcionamiento (de pie o pedal, en plataforma o asiento).
Batería, cables y conectores
Batería cargada, limpia, sin derrames, sin residuos de electrolito, sin deformaciones. Conectores en buen estado, acople firme. Cables en buen estado con aislación completa.

## Slide 14
Te enseñamos qué revisar de tu equipo
Nivel electrolito batería
Nivel de electrolito en rango.
Extintor
Buen estado, nivel de carga (manómetro), certificación y mantención anual vigente, soporte firme.
Pantalla protectora (delantera y techo)
Buen estado, existentes, completas, sin trizaduras, permiten buena visión.

## Slide 15
Para cuidar de ti y tu entorno presentamos recomendaciones para:
Empresas
Comités paritarios
Trabajadores

## Slide 16
Medidas de control para empresas
Prohibir el uso de celular en áreas de operación.
Definir altura máxima de la carga transportada en equipos. No debe obstaculizar la visión del operador.
Desarrollar Reglamento de Circulación, incluir reglas de convivencia y distanciamiento de seguridad entre peatones y equipos (mínimo 3 mts.).
Definir Layout de circulación para equipos y peatones. Incluir barreras para separar flujos y proteger peatones.
Notes: Desarrollar Reglamento de Circulación, incluir reglas de convivencia y distanciamiento de seguridad entre peatones y equipos (mínimo 3 mts.).
Definir layout de circulación para equipos y peatones. Incluir barreras para separar flujos y proteger peatones.
Prohibir peatones sin justificación y “atajos” por áreas de operación de equipos.
Definir altura máxima de la carga transportada en equipos. No debe obstaculizar la visión del operador.
Prohibir el uso de celular en áreas de operación.
Establecer velocidad máxima (recomendación: 10 km/h). Programar equipos o instalar limitadores de velocidad.
Identificar áreas de alto riesgo como cruces o puntos ciegos y aumentar restricciones, demarcaciones, señalización, espejos panorámicos, etc.
Definir uso obligatorio de ropa de alta visibilidad para toda persona.

## Slide 17
Medidas de control para empresas
Definir uso obligatorio de ropa de alta visibilidad para toda persona.
Identificar áreas de alto riesgo como cruces o puntos ciegos y aumentar restricciones, demarcaciones, señalización, espejos panorámicos, etc.
Prohibir peatones sin justificación y “atajos” por áreas de operación de equipos.
Establecer velocidad máxima (recomendación: 10 km/h). Programar equipos o instalar limitadores de velocidad.
Notes: Desarrollar Reglamento de Circulación, incluir reglas de convivencia y distanciamiento de seguridad entre peatones y equipos (mínimo 3 mts.).
Definir layout de circulación para equipos y peatones. Incluir barreras para separar flujos y proteger peatones.
Prohibir peatones sin justificación y “atajos” por áreas de operación de equipos.
Definir altura máxima de la carga transportada en equipos. No debe obstaculizar la visión del operador.
Prohibir el uso de celular en áreas de operación.
Establecer velocidad máxima (recomendación: 10 km/h). Programar equipos o instalar limitadores de velocidad.
Identificar áreas de alto riesgo como cruces o puntos ciegos y aumentar restricciones, demarcaciones, señalización, espejos panorámicos, etc.
Definir uso obligatorio de ropa de alta visibilidad para toda persona.

## Slide 18
Medidas de control para comités paritarios
Investigar todo tipo de incidentes relacionados a la operación de equipos de carga.
Promover la capacitación y reforzamiento a trabajadores sobre los peligros de la interacción entre equipos y peatones.
Realizar recorridos de seguridad y revisar acciones y condiciones inseguras, como:
Distanciamientos.
Protecciones.
Demarcaciones.
Señales de seguridad.
Uso de ropa de alta visibilidad.
Peatones en áreas de operación.
Notes: Desarrollar Reglamento de Circulación, incluir reglas de convivencia y distanciamiento de seguridad entre peatones y equipos (mínimo 3 mts.).
Definir layout de circulación para equipos y peatones. Incluir barreras para separar flujos y proteger peatones.
Prohibir peatones sin justificación y “atajos” por áreas de operación de equipos.
Definir altura máxima de la carga transportada en equipos. No debe obstaculizar la visión del operador.
Prohibir el uso de celular en áreas de operación.
Establecer velocidad máxima (recomendación: 10 km/h). Programar equipos o instalar limitadores de velocidad.
Identificar áreas de alto riesgo como cruces o puntos ciegos y aumentar restricciones, demarcaciones, señalización, espejos panorámicos, etc.
Definir uso obligatorio de ropa de alta visibilidad para toda persona.

## Slide 19
Medidas de control para trabajadores
Tocar bocina y disminuir velocidad en salidas de racks, ingreso o salida de bodega, etc.
No obstaculizar la visión al trasladar carga con equipos.
Respetar distancia de seguridad entre peatones y equipos (mínimo 3 mts.).
Usar pasillo peatonal. Evitar ingreso a área de operación.
Notes: Desarrollar Reglamento de Circulación, incluir reglas de convivencia y distanciamiento de seguridad entre peatones y equipos (mínimo 3 mts.).
Definir layout de circulación para equipos y peatones. Incluir barreras para separar flujos y proteger peatones.
Prohibir peatones sin justificación y “atajos” por áreas de operación de equipos.
Definir altura máxima de la carga transportada en equipos. No debe obstaculizar la visión del operador.
Prohibir el uso de celular en áreas de operación.
Establecer velocidad máxima (recomendación: 10 km/h). Programar equipos o instalar limitadores de velocidad.
Identificar áreas de alto riesgo como cruces o puntos ciegos y aumentar restricciones, demarcaciones, señalización, espejos panorámicos, etc.
Definir uso obligatorio de ropa de alta visibilidad para toda persona.

## Slide 20
Medidas de control para trabajadores
Usar ropa de alta visibilidad.
No usar distractores al caminar o al operar equipos.
Detenerse, mirar y escuchar antes de ingresar a un área con equipos en movimiento. Hacer contacto visual con operadores y esperar preferencia de paso.
Operar equipos a velocidad moderada (recomendación: 10 km/h).
Notes: Desarrollar Reglamento de Circulación, incluir reglas de convivencia y distanciamiento de seguridad entre peatones y equipos (mínimo 3 mts.).
Definir layout de circulación para equipos y peatones. Incluir barreras para separar flujos y proteger peatones.
Prohibir peatones sin justificación y “atajos” por áreas de operación de equipos.
Definir altura máxima de la carga transportada en equipos. No debe obstaculizar la visión del operador.
Prohibir el uso de celular en áreas de operación.
Establecer velocidad máxima (recomendación: 10 km/h). Programar equipos o instalar limitadores de velocidad.
Identificar áreas de alto riesgo como cruces o puntos ciegos y aumentar restricciones, demarcaciones, señalización, espejos panorámicos, etc.
Definir uso obligatorio de ropa de alta visibilidad para toda persona.

## Slide 21
Entrega de material preventivo
Descripción, principales peligros e incidentes en los trabajos relacionados con Apilador eléctrico.

## Slide 22
Entrega de material preventivo
Entrega de material preventivo

## Slide 23
Encuesta de satisfacción – Curso abierto presencial
Escanea este código
O ingresa a este link
tinyurl.com/26vbepn4

## Slide 24
Encuesta de satisfacción – Curso cerrado presencial
Escanea este código
O ingresa a este link
tinyurl.com/ujnzkjew